| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do -Hạnhphúc --------------------- |
| --- | --- |
| Chào giá bộ Micro vố tuyến | TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018 |

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp âm thanh.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy - Bộ micro vô tuyến cho phòng học tại cơ sở D thuộc UEH.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| STT | Tên/Chủng loại hàng hóa hàng | ĐVT | SL | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu bảo hành | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro hữu tuyến TOA DM-1100 | Cái | 2 | Loại Micro : Micro điện động dây cuốn Tính định hướng : Đơn hướng Trở kháng danh định : 600Ω, cân bằng Độ nhạy: -55dB Đáp tuyến tần số : 50 – 12,000Hz Chiều dài dây cáp: 7.5m Kích thước: Ø47 × 175mm Trọng lượng: 155g(không bao gồm dây) Nút bật nói: Công tác bật/tắt ON/OFF loại trượt có khoảng cách ngắn Thành phẩm: Thân mic: nhôm đúc, màu đen Đầu mic: nhôm đúc/dây thép mạ kẽm màu đen Phụ kiện đi kèm: Giá đỡ micro | 01 năm |  |
| 1 | Khối thu không dây UHF TOA WT- 5805 F01 | Bộ | 2 | Nguồn điện: Nguồn AC chính(sử dụng AC-DC adapter) Đáp tuyến tần số: 100 – 10,000Hz Tần số thu: 692 – 865MHz, UHF Ngõ vào trộn: -20dB, 10kΩ, (không cân bằng) Trọng lương 700g Thành phẩm Resin, Black Kích thước: 210(R) × 44(C)× 181 (S)mm Số kênh lựa chọn: 64 kênh | 01 năm |  |
| 2 | Micro không dây cầm tay Toa WM-5225 | Cái | 2 | Microphone tử ngưng tụ Electret micro đơn vị: Đa chiều Dải tần: 576 - 932 MHz *, UHF Kênh lựa chọn: 64 kênh (số lượng kênh có thể khác nhau từ nước này sang nước khác) RF cung cấp: 50 mW hoặc ít hơn Tone Tần số: 32,768 kHz Bộ dao động: PLL tổng hợp Cấp đầu vào tối đa: 126 dB SPL Độ lệch tối đa: ± 40 kHz Đáp ứng tần số âm thanh: 100 Hz - 15 kHz Dải động: 95 dB hoặc nhiều hơn (với WT-5800) Pin WB-2000 (WB-2000-2 bao gồm 2 miếng) có thể sạc lại pin (tùy chọn) hoặc kiềm AA pin khô Tuổi thọ pin Approx: 13 h (WB-2000 pin có thể sạc lại được sử dụng), Approx. 10 h (khi pin kiềm được sử dụng) Chỉ số đèn điện: / Battery Antenna Built-in loại Nhiệt độ hoạt động: -10 ℃ đến +50 ℃ (14 ゜ F đến 122 ゜ F) (ngoại trừ pin) Độ ẩm hoạt động: 30% đến 85% RH (không ngưng tụ) Thành phẩm: nhựa, lớp phủ Kích thước: φ43.6 x 231,5 mm (φ1.72 "x 9,11") Trọng lượng: 180 g (0.4 lb) (với pin) | 01 năm |  |

Thời gian nhận: từ ngày 17/4/2018 đến ngày 23/4/2018.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá “Micro phòng học cơ sở D” và gửi về:

Phòng Tài chính – Kế toán - phòng A.009

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3